## Slide 1: Систем заштите и спасавања у природним катастрофама
3.Врсте природних катастрофа
(Хидросферске катастрофе)

## Slide 2
Хидросферске катастрофе
У хидросферске катастрофе сврставају се катастрофе настале деловањем разорорних утицаја воде. Сходно томе, у њих спадају поплаве, цунами и лавине.
Поплава
Поплаве настају као резултат преливања воде изван природних и вештачких граница, односно када доток воде премашује капацитет природног ретензирања (задржавање) или инфилтрације. На веома великим рекама знање о нивоу воде узводно, обично омогућава да се низводно становништво на време упозори на предстојеће догађаје и предузимање одговарајућих активности. На рекама средње величине, а нарочито на малим потоцима информације ове врсте обично стижту касно.

## Slide 3
Поплава је врло комплексна појава. Наиме,настанак, обим и време трајања природних катастрофа у већини случајева се не може унапред предвидети, али се за извесне појаве, као што су поплаве, на основу искустава, статистичких података и методе моделовања, а с обзиром на место појаве, може предпоставити да ће до њих доћи.
Катастрофално високе воде на једној реци зависе од читавог низа фактора који се међусобно условљавају и допуњују. Њихов утицај на формирање поплавног таласа може бити директан и индиректан (Jaковљевић, 2011). Директни узроци поплава. Најчешће су: падавине (киша и снег), појава леда на рекама, стање водостаја у време његовог пораста, меандрирање тока, појава клизишта и појава коинциденције великих вода (Gavrilović, 1981). Највећи значај за образовање поплава имају падавине. Киша одмах доводи до пораста водостаја, а снег тек приликом отапања.

## Slide 4
За време изразито хладних зима реке прекрива ледена кора која може достићи дебљину од 20-60 cm.Почетком пролећа када ледене санте крену реком, може доћи до појаве ледене поплаве. Приликом наиласка на неку препреку у речном кориту (мост, спруд) или у великим меандерима санте леда се гомилају и стварају ледени чеп. Због застоја леда баријера постаје све већа и дебља и све више спречава отицање реке. Узводно од леденог чепа, река се ујезерава и плави околне површине и насеља.
Према главном узроку на нашим просторима могу се издвојити следећи типови поплава: 1. поплаве изазване кишом и отапањем снега ,2. ледене поплаве,3. поплаве услед коинциденције високих вода,4. бујичне поплаве,5. поплаве изазване клизањем земљишта ,6. поплаве изазване рушењем брана.
Најстрашнија икад забележена поплава догодила се 1931. године на Хоангхоу, а изазвала је смрт између 1 и 3,7 милиона људи. На истој реци, 1938. године поплава је усмртила између 500.000 и 900.000 људи.

## Slide 5
Према висини подизања нивоа вода у рекама, димензијама површине поплављеног подручја и величини нанете штете речне поплаве деле се на четири категорије:
Ниске (мале) поплаве запажају се на равничарским рекама и дешавају се на сваких 5 до 10 година. Ове поплаве будући да вода плави мање од 10% пољопривредног земљишта не наносе значајнију материјалну штету и скоро упште не нарушавају ритам живота у насељима.
Високе поплаве праћене су плављењем сразмерно већих делова речних долина и понекад битно нарушавају привредне делатности и комунални начин живота. У густо насељеним областима високе поплаве неретко намећу потребу делимичне евакуације људи и наносе осетне материјалне и моралне штете. Дешавају се сваких 20 до 25 година и плавц од 10 до 15% пољопривредног земљишта.
Изванредне (велике) поплаве захватају цели речни базен. Оне паралишу привредну делатност и жестоко нарушавају комунални начин живота, наносе велике материјалне и моралне штете. За време изванредних поплава обилно се јавља потреба за масовном евакуацијом становништва, материјалних и културних добара из насеља као и потреба за заштитом најзначајнијих привредних објеката. Ове поплаве јављају се на сваких 50 до 100 година.
Катастрофалне поплаве изазивају плављења огромних територија у областима једног или неколико речних система. При томе је у зони плављења у потпуности парализована привредна делатност и привремено се мења начин живота у насељима. Ове поплаве праћене су великим материјалним штетама и губицима људских живота, а дешавају се једном у 100 до 200 година или ређе.

## Slide 6
Због велике брзине формирања и наиласка поплавног таласа, мало је времена за превентивно деловање (практично онемогућена редовна одбрана, већ се одмах ступа у фазу ванредне одбране од поплава), па је мониторинг посебно значајна мера заштите од бујичних поплава. Мониторинг подразумева добро развијену технологију даљинске детекције процеса у атмосфери, када се у реалном времену осматрају облачне масе и облаци који условљавају кише великог интензитета.
За разлику од њих, у условима равнчарских поплава, један од најефикаснијих начина одбране од поплава састоји се у предвиђању великих вода. У наведене сврхе се користе следећи методи: статистичка метода (заснована на статистичкој обради података и рачуну вероватноће), емпиријска (разматра велике воде као функцију површине слива), плувиометријска метода (базирана на одређивању максималних могућих падавина).

## Slide 7
Процентуално посматрано, у периоду од 1900. до 2013. године, у Азији је било 41.14%, Америци 23.32%, Африци 20.03%, Европи 12.41% и Океанији 3.10% поплава. Дакле, уколико се узме у обзир просечна вредност догађања поплава, може се закључити да се у Азији догађају изнад просека, у поређењу са Европом и Океанијом где је тај број испод просека.

## Slide 8
Цунами
Назив цунами је јапанског порекла и описује веома дуг, дубок сеизмички морски талас у луци (Kanamori, 1972). Изазивају га сеизмички поремећаји – приобални земљотреси, вулканске ерупције или подморска клизишта – који дрмају дно океана. За време ових потреса, кора је налик на џиновско весло, које удара воду на месту где је поремећај изазван. Резултат ових потреса је дубок талас који досеже од површине мора до његовог дна. Цунамији су, дакле, изазвани масивним сменама или померањем воде обично услед кретања морског дна које прати подморске земљотресе.

## Slide 9
Физика самог цунамја чини могућим да стварање енергије земљотреса или другог поремећаја буде раширено преко целог океана и нагомилана на обали у моћним деструктивним силама. Цунами ће се кретати напоље у свим правцима из тачке поремећаја у концентричним круговима, слично круговима који се појављују када се камен баци у воду.
Цунами је углавном генерисан земљотресима, али могу такође бити изазвани другим механизмима који изазивају нагла померање великих количина воде. Ово укључује вулканске ерупције, клизишта или одроне пад дела вулкана и удари астероида(Bryant, 2014).
Најсмртоноснији од свих таласа, цунами могу да путују брзинама од 950 км/час и када дођу од обале и могу бити високи 30 метара (V. V. Titov et al., 2005). Цунами не може да буде само један талас него ланац таласа, а први је ретко највећи. Масивни зидови воде могу да запљусну обалу на неколико сати, скидајући песак са плажа и чупајући дрвеће и вегетацију.

## Slide 10
Људска патња током поплаве услед цунамија може бити огромна: људи су захваћени са другим крхотинама у струји коју је изазвао цунами при брзинам до 60 километара на час што довди до утапања услед вишеструких повреда као што су поломљене кости, посекотине, огреботине, убоди и нагњечени телесни органи.
Током последњих 100 година, око пет цунамија се деси сваке године, од којих један изазове страдање и уништење.

## Slide 11
Најбоља стратегија ублажавања цунамија је држање људи и критичних објеката даље од области поплаве. Ови ефикасни кораци у стварању отпорности заједнице на цунамије су: 1. Да се произведу мапе ризика како би се идентификовале области подложне потапању од цунамија 2. Да се имплементира и одржи свест/едукативни програм о опасностима од цунамија 3. Да се развију рани системи упозорење како би се упозорили приобални становници да је опасност иманентна (Tanioka & Satake, 1996). На пример, пре цунамија у Јапану 1993. година, становници рибарског места Аонае су предузели ове кораке. Око 1400 особа је било у ризику од умирања од једночасовног цунами напада 12. јула 1993. године који је поплавио село за 15 минута од земљотреса. Након осећаја подрхтавања тла, већина мештана се одмах евакуисала на виши терен. Ова акција је спасила животе 85% становништва у ризику.

## Slide 12
Због катастрофалног цунамија 2004. године у Индијском океану на конференцији УН-а у Јапану, јануара 2005. године створен је Међународни програм за рано узбуњивање који затим прелази у Систем за узбуњивање од цунамија у Индијском океану (Indian Ocean Tsunami Warning System – ICG/IOTWS).Овај систем је постао активан и састоји се из 25 сеизмографских станица које примају податке од 26 националних информативних центара за цунами, као и од три дубокоокеанска сензора.
Један од међународних напора да се помогне ублажавање опасности од цунамија је и Међународни информациони центар за цунамије (ITIC). Овај центар је основан 1965. године под окриљем Међународне океанографске комисије (IOC) при образовној, научној и културној организације Уједињених нација (UNESCO). ITIC надгледа међународне упозоравајуће активности у Пацифичком океану, помаже земљама чланицама да оснују националне системе упозорења, одржавају бибилотеку литературе о цунамијима доступну за научну и општу заједницу, шири образовне материјалне научне извештаје о цунамијима. Рад овог центра се показао корисним за оне који живе дуж пацифичке обале.

## Slide 13
). Посматрано по континентима, највећи број цунамија се догодио у Азији (55 %), затим следе Америка (26 %), Европа (11 %), Африка (5 %) и на крају Океанија (3 %).

## Slide 14
Лавина
Лавина под којом се подразумева снежна маса која се обурвава са високих планина сврстана је у хидрoсферске катастрофе због чињенице да је снег заправо вода у чврстом агрегатном. Иако су последице лавина изузетно тешке, њихова појава је, на сву срећу, везана за мањи број локација. Лавина представља изненадно покретање акумулиране снежне масе низ падину, под утицајем гравитације. Карактеристичне су за планинске пределе, за стрме планинске и долинске стране, на којима се током зимског периода образује снежни покривач различите дебљине.

## Slide 15
У планинским пределима, оне представљају најзначајнију природну катастрофу која представља опасност за становништво и материјална добра.
Лавине типа ,,тврда-плоча“ се развија од старог снега који се набија и слеже у дужем временском периоду. Лавина типа тврда-плоча започиње када се горњи слој снега разбије, узрокујући тако да се комади леда величине аутомобила спуштају са планине брзином од 50 до 80 km на сат. Понекад тврде наслаге снега помоћу ветра формирају врсту таласа дебљине 9 m која виси неких 6 m ван ивице литице. Ово може бити смртоносно за скијаше који мисле да се налазе на сигурном, чврстом снегу.
Влажна лавина настаје обично за време ведрих дана без облака и то обично у пролеће када снег мекша под утицајем кише. Пошто веза између молекула вода у снегу слаби, снег може почети да клизи са читаве косине. Лавина овог типа помера се спорије, пузећи брзином од око 10 до 15 km на сат, носећи са собом велико камење, дрвеће и земљу.

## Slide 16
Феномен сличан лавини јесу глечери или ледена лавина. Глечери су огромне ледене плоче које се образују у хладним областима. Они се низбрдо крећу веома споро. Пошто је њихово кретање предвидљиво, они ретко узрокују веће повреде или оштећења.
Међутим, једну од највећих несрећа у историји проузроковали су управо глечери у Светој Долини (Перу) 10. јануара 1962. године. У вечерњим сатима тога дана, тачније у 18 сати и 13 минута примећен је бели облак како се спушта низ падине 6.000 метара високе планине Девадо де Хускаран, друге по висини од јужноамеричких Анда. Одваљено парче леденог покривача дебљине 54 метара и дужине преко 800 метара (2 пута већи од Емпајер Стејт Билдинга у Њујорку), тежине 4 милиона тона носило је са собом земљу, камење и огромне стене брзином од близу 70 km на сат. Снегом је затрпано 7 села. У рушевинама је смрт нашло око 4000 људи.